## Slide 1: No puedes pasar.
Control de acceso con tarjetas NFC

## Slide 2: ¿Qué vamos a ver?
Trabajaremos con tarjetas NFC en dispositivos Android
Aprenderemos a descubrir, leer y escribir en tarjetas
Tipos de tarjetas más famosos
Estructura de esas tarjetas
Control de transacciones, sesiones y securización

## Slide 3: ¿Quién es este tío?

## Slide 4: ¿Quién es este tío?
Jorge Diego crespo
Correo: jorgediegocrespo@gmail.com
Web: https://jorgediegocrespo.wordpress.com
Twitter: @jorgedcrespo

## Slide 5: INTRODUCCIÓN

## Slide 6: NFC
Near field communication
Distancia máxima de 4cm +/-
Distintos tipos de tarjetas con distintas complejidades
Funcionamiento definido por ISO 14443
Tarjeras Mifare las más extendidas

## Slide 7: Uso de las tarjetas nfc

## Slide 8: ¿Por qué esta charla de nfc?
Proyecto profesional realizado recientemente
No es complejo empezar a trabajar con NFC
Cuando rascas la superficie descubres todo un mundo
Útil en multitud de campos

## Slide 9: Operando con ndef

## Slide 10: DESCUBRIENDO TARJETA
Android
Permisos NFC
Crear NfcAdapter en implementación del servicio
Habilitar foreground dispatcher
Sobreescribir OnNewIntent
Común
Crear interfaz del servicio
Crear método para iniciar descubrimiento
Crear evento para notificar descubrimiento

## Slide 11: Demo 1

## Slide 12: LEYENDO TARJETA CONCEPTOS
NdefMessage
NdefRecord
Id, Type, TNF, etc…
Payload
TNF – 3 bits que describen el tipo de registro

## Slide 13: LEYENDO TARJETA estructura del MENSAJE

## Slide 14: LEYENDO TARJETA estructura del MENSAJE
MB == 1 => Primer registro
ME == 1 => Último registro
CF == 1 => Registro intermedio
SR == 1 => Payload.Length = 1byte
IL == 1 => Existe campo Id Length

## Slide 15: LEYENDO TARJETA CONCEPTOS
Intent
Action
Tag
Ndef
NdefMessage
CachedNdefMessage
NdefRecords
Id

## Slide 16: LEYENDO TARJETA
Android
Extraer Ndef del tag leído
Conversiones Ndef a nuestro modelo NfcTagInfo
Si el mensaje de Ndef es nulo, se puede usar CachedNdefMessage, que es el mensaje existente en el momento del descubrimiento
Común
Crear método para iniciar lectura
Crear objeto con información leída
Crear evento lanzado al leer tarjeta
Crear método para terminar la lectura

## Slide 17: Demo 2

## Slide 18: ESCRIBIENDO TARJETAS
Android
Valida si la tarjeta es editable y si hay espacio suficiente para escribir el mensaje.
Crear un mensaje con sus registros
Escribir mensaje con WriteNdefMessage
Común
Crear método para iniciar escritura
Crear evento lanzado al escribir tarjeta
Crear método para terminar la escritura

## Slide 19: Demo 3

## Slide 20: TARJETAS MIFARE

## Slide 21: TARJETAS MIFARE
MIFARE es la marca registrada propiedad de NXP de una serie de chips utilizados en tarjetas inteligentes sin contacto
De las más extendidas en el mundo
Existen distintas variantes de los chips
MIFARE Classis
Mifare Ultralight
MIFARE DESFire
Mifare DESFire EV1

## Slide 22: TARJETAS MIFARE Classic
Memoria divida en sectores y bloques
Las hay de 1.024 (1k), 4.096 (4k) y 320(mini) bytes
Protegidas con 2 claves de seguridad (A y B)
Soportan, alrededor de, 100.000 ciclos de escritura
Usar clase MifareClassic en la comunicación
Son bastante económicas

## Slide 23: TARJETAS MIFARE Classic

## Slide 24: TARJETAS MIFARE Classic
Intent
Action
Tag
MifareClassic
Connect
AuthenticateSector
Id
ReadBlock
WriteBlock

## Slide 25: OPERANDO CON BLOQUES
Android
Extraer MifareClassic del tag leído
Validar longitud del bloque a escibir
Autenticar sector
Validar Id de tarjeta – Necesario si se hacen varias operaciones
Usar ReadBlock/WriteBlock
Común
Crear método para lectura y escritura de bytes

## Slide 26: Demo 4

## Slide 27: CONTROL DE ACCESO

## Slide 28: PUNTOS DE INTERÉS
Seguridad
Transacciones
Sesión

## Slide 29: TARJETAS desfire

## Slide 30: Tarjetas desfire
Memoria estructurada en aplicaciones y archivos
Las hay de 2k, 4k y 8k bytes
Encriptación 3DES y AES
Ofrece control de transacciones y sesión
Más velocidad de lectura/escritura
Comunicación mediante APDUs

## Slide 31: Tarjetas desfire
Notes: No todas las aplicaciones tienes que tener el mismo número de archivos
Puede haber archivos de datos y archivos de valor. No se opera de la misma manera sobre ellos.

## Slide 32: TARJETAS MIFARE Classic
Intent
Action
Tag
IsoDep
Connect
Id
Transceive

## Slide 33: Operaciones
Select app - 0x5A
Challenges – 0x0A y 0xAF
Read – 0xBD, 0x6C, 0xBB y 0xAF
Increment value – 0x0C
Write – 0x3D, 0x3B y 0xAF
Decrement value – 0xDC
Commit – 0xC7

## Slide 34: Proceso de autenticación

## Slide 35: Proceso de autenticación

## Slide 36: Funcionamiento de lectura

## Slide 37: Funcionamiento de escritura

## Slide 38: Demo 5

## Slide 39: Toda ayuda es bienvenida

## Slide 40: Ayudas

## Slide 41: To DO

## Slide 42: To DO
Implementación en iOS
Securizar desfire con tarjeta SAM
Modo emulación de tarjetas

## Slide 43: PREGUNTAS Y RESPUESTAS